BÀI TẬP LỚN BÊ TÔNG CỐT THÉP

LỚP T11_XD01 VÀ CÁC LỚP LÀM LẠI

CÂU 1: Cho một dầm BTCT có tiết diện chữ nhật b = 250mm , h = 600mm chịu tải trọng như hình vẽ:

Dùng bê tông B20, hệ số điều kiện làm việc của bê tông (b2 = 0,9. Cốt thép dọc dùng CII, cốt đai dùng CI, hệ số điều kiện làm việc của cốt thép (si = 1. Tải trọng q = 10KN/m; P = 250KN. Lớp bê tông bảo vệ cốt thép chịu lực a0 = 25mm.

Yêu cầu:

1. Tính toán và bố trí cốt thép dọc trên tiết diện ngang của dầm.

2. Tính toán và bố trí cốt đai trong dầm.

CÂU 2: Cho dầm BTCT có tiết diện hình chữ nhật b = 250mm, h = 500mm. Tiết diện được bố trí cốt thép và chịu tải trọng như hình vẽ.

Trong đó: g là trọng lượng bản thân dầm (hệ số vượt tải ng = 1,1; (b = 2500daN/m3) và P là hoạt tải tính toán. Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt đai a0w = 20mm. Dùng bê tông B15, hệ số điều kiện làm việc của bê tông (b2 = 1. Cốt dọc dùng thép CII, hệ số điều kiện làm việc của cốt thép (si = 1.

Yêu cầu: Xác định lực P để dầm đủ khả năng chịu lực.

CÂU 3: Cho dầm BTCT có tiết diện hình chữ nhật b = 200mm, h = 400mm. Chịu tải trọng như hình vẽ:

Cho biết: Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt dọc chịu lực a0 = 25mm. Dùng bê tông B15, hệ số điều kiện làm việc của bê tông (b2 = 0,9. Cốt dọc dùng thép CII, hệ số điều kiện làm việc của cốt thép (si = 1.

Yêu cầu: Tính toán và bố trí cốt thép dọc cho dầm.

CÂU 4: Cho cột chịu nén đúng tâm có tiết diện hình chữ nhật b = 250mm, h = 350mm. Chịu tải trọng như hình vẽ (bỏ qua trọng lượng cột):

Cho biết: Dùng bê tông B15, hệ số điều kiện làm việc của bê tông (b2 = 1. Cốt dọc dùng thép CII, hệ số điều kiện làm việc của cốt thép (si = 1.

| Độmãnh (b= l0/b | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số ( | 1 | 0,98 | 0,93 | 0,85 | 0,77 | 0,68 | 0,54 | 0,40 |

Yêu cầu: Tính toán và bố trí cốt thép dọc cho cột.

- Hết -

Giáo viên giao đề : Ths. Nguyễn Duy Cường