# ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1

# LỚP: C11_ XD01-02  + C12_ XD02-04 + C13_XD01 + C14_XD01

# GVHD: ThS. NGUYỄN DUY CƯỜNG (0919 403 654)

1. ĐỀ BÀI:

- Thiết kế sàn sườn đổ toàn khối có sơ đồ mặt bằng như hình vẽ:

- Số liệu kích thước L1 , L2 và giá trị hoạt tải tiêu chuẩn Pc (hệ số vượt tải n = 1,2) được cho riêng từng sinh viên.

- Các lớp cấu tạo sàn:

| STT | Vật liệu | Chiều dày (mm) | Trọng lượng thể tích (daN/m3) | Hệ số tin cậy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Gạch ceramic Vữa lót Bản BTCT Vữa trát | 10 20 hs 15 | 2000 1800 2500 1800 | 1,2 1,3 1,1 1,3 |

- Vật liệu sử dụng: Bê tông B20 ; cốt thép : khi d<10 dùng nhóm CI, khi d( 10 dùng nhóm CII.

2. YÊU CẦU

- Thiết kế sàn, dầm phụ theo sơ đồ khớp dẻo,

- Tính toán nội lực dầm chính theo sơ đồ đàn hồi,

- Bản vẽ A1 thể hiện :

+ Mặt bằng bố trí dầm sàn, các mặt cắt thể hiện phương án bố trí thép sàn

+ Vẽ biểu đồ bao mômen, biểu đồ vật liệu và phương án cốt thép của dầm phụ.

+ Vẽ biểu đồ bao mô men của dầm chính.

+ Bảng thống kê cốt thép và khối lượng bê tông sàn, dầm phụ.

- Thuyết minh tính toán viết tay hoặc đánh máy.

3. LỊCH HƯỚNG DẪN VÀ BẢO VỆ:

- Hướng dẫn: 7h30 thứ 3 hàng tuần tại Văn Phòng Khoa (bắt đầu từ 5/4/2015)

- Bảo vệ: dự kiến  ngày 31/5/2014

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Võ Bá Tầm, Kết cấu BTCT- Tập 1 (Cấu kiện cơ bản), NXB ĐHQG TP.HCM, 2012.

[2]. Nguyễn Văn Hiệp. Hướng dẫn đồ án bê tông cốt thép 1-Sàn sườn toàn khối có bản dầm, NXB ĐHQG TP.HCM, 2011.

[3]. TCVN 5574 : 2012, Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế, Bộ khoa học và công nghệ, 2012.

Ngày ra đề 31-3-2016